Fundamentos de Espectroscopia Molecular

# Trabajo Práctico Nº 2: Espectroscopía de Fluorescencia

Parte 1:

- Observe el espectro de UV-vis de una solución de triptofano (Trp) en buffer (PBS, pH=7.32) e identifique que longitudes de onda de excitación podría elegir.

- Registre el espectro de emisión de una solución de Trp (aprox. 4 M) en buffer, barriendo entre 300 y 500 nm para cada una de las longitudes de onda de excitación elegidas.

- Observe los espectros obtenidos en b) y explique: ¿por qué es posible excitar a dos longitudes de onda diferentes?, ¿por qué se observa la misma longitud de onda de emisión en ambos espectros? ¿por qué los picos de emisión tienen diferente intensidad?

- Registre el espectro de excitación entre 200 y 290 nm fijando la longitud de onda de emisión en el valor obtenido en b). Compárelo con el espectro UV-vis.

Parte 2:

- Registre nuevamente el espectro de emisión de la solución de Trp  barriendo entre 300 y 500nm utilizando la mayor longitud de onda de excitación.

- Registre los espectros de emisión luego de agregar volúmenes crecientes de una solución 4M de KI en tiosulfato de sodio (0.1mM). ¿Qué efecto se observa y cómo se explica?